Havlíčkova 234/1

757 01  Valašské Meziříčí

tel. 571751811, fax. 571613334

Zakázkové číslo         28036

#### A. Průvodní zpráva

projektové dokumentace

k žádosti o stavební povolení

## Název stavby                           : MULTIFUNKČNÍ  BUDOVA

Investor                                   :  Dolní Bečva

Vypracoval                               : Ing. Tomáš Hlaváč

Hlavní projektant                     : Ing. Jaroslav Orel

Hlavní inženýr projektu           : Ing. Ladislav Pospěch

Valašské Meziříčí, 2008-10	                                   Počet stran    :    9

Archivní číslo :  28036 - 10/1

Obsah průvodní zprávy :

- Identifikační údaje stavby, investora a projektanta

- Údaje o stávajícím  využití území, údaje o stavebním pozemku

- Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory

- Základní údaje charakterizující stavbu

- Údaje o provedených průzkumech

- Plnění požadavků dotčených orgánů

- Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Splnění regulačních podmínek území a územního rozhodnutí

- Věcné a časové vazby na související a podmiňující investice

- Předpokládané termíny realizace stavby

- Statistické údaje

1. Identifikační údaje stavby, investora a projektanta

| Název stavby | Multifunkční budova |
| --- | --- |
| Místo stavby | Centrální část obce Dolní Bečva |
| Katastrální území | Dolní Bečva 626522 |

| Parcely číslo | Výměra pozemku m2 | Druh pozemku | Dotčení pozemků navrhovanými objekty stavby |
| --- | --- | --- | --- |
| st. 1166 | 338 | Zastavěná plocha a nádvoří | Změna rozestavěné stavby na stavbu: Multifunkční budova |
| st. 1167 | 712 | Zastavěná plocha a nádvoří | Změna rozestavěné stavby na stavbu: Multifunkční budova |
| 179 | 3553 | Orná půda | Změna původního obrysu budovy – rozšíření o vrstvu přídavné tepelné izolace a úpravy venkovních ramp, trasa navržené přípojka NN – elektro, trasa navržené přípojky plynu |
| 181 | 710 | Trvalý trávní porost | Trasa navržené přípojka NN – elektro Trasa navržené přípojky plynu |
| 187 | 30 | Trvalý trávní porost | Trasa navržené přípojka NN – elektro |
| 2635/2 | 4703 | Ostatní plocha | Trasa navržené přípojka NN – elektro Trasa navržené přípojky plynu |
| 2750/2 | 181 | Ostatní plocha | Trasa navržené přípojka NN – elektro Trasa navržené přípojky plynu |
| 177 | 1264 | Zahrada | Napojovací místo přípojky NN ze stávající trafostanice ČEZ, a.s., která je na parcele umístěna |

| Vlastníci pozemků |
| --- |
| Parc. č. | Vlastník |
| 1166, 1167, 179, 181, 2635/2, 181 | Obec Dolní Bečva, 756 55 Do. Bečva 340 |
| 187 | Ing. Jiří Hikeš, Vozačská 1740/14, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava Ing. Radomíra Mikešová, Slámova 134/13, 715 00 Ostrava - Michálkovice |
| 177 | Františka Vojkůvková, 756 55 Dolní Bečva 386 |

| Kraj | Zlínský |
| --- | --- |
| Charakter stavby | Změna stavby před jejím dokončením |
| Investor | Obec Dolní Bečva |
| Sídlo investora | 756 55 Dolní Bečva, č.p. 340 |
| IČO investora | 00303747 |
| Účel dokumentace | Projektová dokumentace k žádosti o ohlášení změny stavby před jejím dokončením |
| Zhotovitel dokumentace | BP projekt, s.r.o. Havlíčkova 234/1 757 01 Valašské Meziříčí IČO 25832395 |
| Zpracovatelé projektové dokumentace | Ing. Jaroslav Orel, hlavní odpovědný projektant, řešení stavební části Ing. Hlaváč Tomáš, registrační číslo ČKAIT 1301168, průvodní a souhrnná technická zpráva, návrh organizace výstavby. Ing. Hradil Lubomír, registrační číslo ČKAIT 1100892, požárně bezpečnostní řešení Ing. Lubomír Röhrer, hlukové posouzení Ing. Hubáček Josef, registrační číslo ČKAIT 1300183, elektroinstalace, trafostanice, silnoproudé rozvody Kolář Josef, zdravotechnika, přípojka vody, splašková a dešťová kanalizace Ing. Palička Aleš, statika stavebních konstrukcí Ing. Radek Maleňák, ústřední vytápění Miroslav Folta Přípojka plynu, vnitřní plynoinstalace Ing. Petr Tůma, slaboproudé rozvody |
| Zhotovitel stavby | Bude vybrán veřejnou obchodní soutěží |

2. Údaje o stávajícím  využití území, údaje o stavebním pozemku

Charakter stavby – změny stavby před jejím dokončením, tj. provedení dispozičních a stavebně technických změn v původní rozestavěné stavbě Nákupní středisko a dům služeb se týká budovy a jejího bezprostředně navazujícího okolí.

Pro původní - rozestavěnou stavbu Nákupního střediska a domu služeb bylo vydáno Odborem výstavby a územního plánování MěNV Rožnov p. R. Územní rozhodnutí dne 23.11.1987 a Stavební povolení dne 6.3.1989.

Objekt byl rozestavěn a po změnách ve společnosti byly stavební práce po roce 1990 přerušeny. Byla provedena převážná část prací hrubé stavby a provedeno zastřešení. V tomto stavu byla budova ponechána dalších cca 15 let.

Stávající hrubá stavba budovy je umístěna na parcelách č. 1166 a 1167 v k.ú. Dolní Bečva, v rámci stavby Multifunkční budova část nově navrhovaných stavebních úprav zasahuje do okolní parcely č. 179.

Navrhovaná změna stavby na Multifunkční budovu je umístěna v urbanizované zóně obce. Severně na ni navazují dva tenisové kurty, východně dva soukromé pozemky s rodinnými domy, jižně plocha dopravní obslužnosti (řešená v rámci projektu stavby Revitalizace centra obce Dolní Bečva) a dále jeden soukromý pozemek a státní silnice I/35, západně navazuje parková úprava navržená dle projektu stavby Revitalizace centra obce a dále na soukromé pozemky.

Objekt je rozestavěn v ploše se dvěma dilatačními celky, původně vymezujícími v severní části  prostory domu služeb a v  jižní části prostory nákupního střediska.

Nosná konstrukce objektu je provedena při použití železobetonového montovaného skeletu MS-OB Pozemních staveb. Obvodové zdivo je provedeno převážně z plynosilikátových tvárnic, zdivo suterénu je provedeno z  plných cihel. K zastřešení objektu jsou použity nízkospádové pultové střechy po obvodě budovy zalemované příkře sklonitými mansardovými čely.

Snahou investora - Obce Dolní Bečva, je provést dokončení stavby pro účelové využití jako „Multifunkční budova“.

3. Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory

Charakter stavebních prací nevyžaduje členění stavby na více stavebních objektů. Stavebně technické řešení stavby je provedeno v těchto stavebních profesích:

- Stavební část vč. statiky stavebních konstrukcí

- Zdravotechnika

- Ústřední vytápění

- Plynoinstalace vč. přípojky plynu

- Vzduchotechnika

- Elektroinstalace

- Slaboproudé rozvody

- Technologie sauny a whirpoolu

- Přípojka elektro – slaboproud

- STL plynovod, přípojka STL plynu

- Přípojka NN

4. Základní údaje charakterizující stavbu

Projektová dokumentace stavby předkládá provozně dispoziční a stavebně technické řešení, které je v souladu se zadáním investora. Provozní využití stavby „Multifunkční budova“ je navržena takto dle jednotlivých  podlaží:

- 1. P.P. (suterén) sklepní boxy pro bytové jednotky a jejich provozní zázemí

- 1. N.P. (přízemí) fitnesscentrum se saunou, nástupní prostory bytové části budovy,

cukrárna – kavárna a obchodní prostory pro prodejnu Jednoty

- 2. N.P. (patro) celkem 14 bytových jednotek

- 3. N.P. (podkroví) půdní prostor, který nebude využíván, jsou zde jen umístěny

plynové kotelny

5. Údaje o provedených průzkumech

Charakter stavebních úprav a technické návaznosti na rozestavěnou konstrukci budovy nevyžadovalo provedení rozsáhlejších průzkumných prací.

Byla však provedena podrobná rekognoskace stávajících konstrukcí budovy se zaměřením na původní statické řešení vůči navrhovanému provoznímu a  stav konstrukcí z pohledu cca 15 – ti letého přerušení stavby. Byla provedena podrobná fotodokumentace stavby a jejich detailů.

6. Plnění požadavků dotčených orgánů

Pro zpracování této projektové dokumentace k žádosti o ohlášení změny stavby před jejím dokončením vycházel projektant těchto zásadních požadavků či limitů :

- Částečná změna provozního využití objektu proti vydanému stavebnímu povolení je v souladu s územním plánem obce Dolní Bečva.

- Projektová dokumentace navazuje prostorově, provozně a technicky (inženýrskými sítěmi) na stavbu Revitalizace centra obce Dolní Bečva, na kterou bylo vydáno Územní rozhodnutí.

- Projektová dokumentace zohledňuje normové, legislativní a typologické požadavky pro obytné prostory a  prodejní prostory. Koncepční řešení pro zpracování této projektové dokumentace bylo konzultováno s  vedením Obce Dolní Bečva, s pracovníky Krajské hygienické stanice a se specialistou požárně bezpečnostního řešení.

7. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Projektová dokumentace, která byla v minulosti zpracována pro stavbu Nákupního střediska řešila rovněž napojení budovy na inženýrské sítě. Částečně budou původní inž. sítě využity i pro stavbu Multifunkční budovy.

Přípojka vody

bude využita stávající. Vzhledem k tomu, že je provedena z plastového potrubí je její stav vyhovující i pro provoz dostavbu budovy.

Napojení na dešťovou kanalizaci

bude provedeno na větvě dešťové kanalizace dle projektové dokumentace pro stavební povolení stavby Revitalizace centra obce dolní Bečva.

Splašková kanalizace

je samostatně projekčně řešena pro obec. Připojení stavby Multifunkční budova na splaškovou kanalizaci je předurčeno na kanalizační šachtice Š47, Š48 a Š 50.  Cílovým místem splaškové kanalizace je čistírna odpadních vod obce Dolní Bečva.

Zdrojem elektrické energie

je stávající objekt trafostanice, cca 65 m východně od  Multifunkční budovy. Kapacita transformátoru je dostatečná k provozu budovy.

Kabelová telekomunikační přípojka

Napojení na telekomunikační síť není součástí tohoto projektu a bude řešeno kabelovou telekomunikační přípojkou od budovy zdravotního střediska, kterou zajišťuje Telefónica O2 a.s. v rámci přípravy území.

V rámci tohoto projektu budou pro protažení telekomunikační přípojky položeny do kabelových rýh prázdné kabelové chráničky až k hranici pozemku.

Návaznosti na zpevněné plochy:

Multifunkční budova je začleněna jako dominantní objekt v rámci stavby Revitalizace centra obce Dolní Bečva. Tím jsou dány i směrové a prostorové návaznosti provozních potřeb budovy.

Na státní silnici I/35 ( E 442) je centrum obce napojeno  stávající místní komunikací. Na ni je z jihovýchodní strany připojena příjezdová komunikace k Multifunkční budově, je vedena k manipulačním prostorům venkovních ramp budoucích prodejních ploch spotřebního družstva Jednota. Na tuto část komunikace navazuje parkoviště se stáním pro 14 osob. vozidel z toho jedno stání pro vozidla s označení přepravy imobilních osob.

Při jižnímu šítu Multifunkční budovy je navržena je větev komunikace k parkovišti se stáním pro 24 osob. vozidel, z toho 2 pro vozidla s označení přepravy imobilních osob.

Multifunkční budova je stavbou Revitalizace centra obce rovněž propojena na navrhované pěší komunikace.

Veřejné osvětlení

okolí Multifunkční budovy je rovněž součástí celkové koncepce venkovního osvětlení k rámci stavby Revitalizace centra obce Dolní Bečva.

8. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s Vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalšími právními předpisy, které se vztahují k charakteru stavby a jejímu užívání.

Přízemí budovy – komerční část je navržena v souladu s vyhl. č.369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

9. Splnění regulačních podmínek území a územního rozhodnutí

Charakter a rozsah navrhovaných změn původní rozestavěné stavby na změnu stavby Multifunkční budova není v rozporu s územním plánem obce Dolní Bečva. Stávající hmota objektu, její celkové rozměry a její výška budou téměř zachovány.

10. Věcné a časové vazby na související a podmiňující investice

Změna stavy Nákupní středisko na stavbu Multifunkční budova je podmíněna realizací stavby Revitalizace centra obce Dolní Bečva. Stavbou Revitalizace centra obce jsou řešeny možnosti připojení na část inženýrských sítí a napojení Multifunkční budovy na zpevněné plochy (komunikace vč. chodníků a parkovišť).

Předpoklady časových vazeb jsou nastaveny tak, že pro stavbu Revitalizace centra obce Dolní Bečva je předpokládaný termín zahájení v 09/2008 a předpokládaný termín jejího ukončení v 04/2009. Tyto termíny jsou v souladu s časovými a tím i technickými a technologickými vazbami stavby Multifunkční budova.

11. Předpokládané termíny realizace stavby

Předpokládaný termín zahájení stavby   :  03 až 04/2009

Předpokládaný termín dokončení stavby:  12/2009

Lhůta výstavby                                        :  10 měsíců

12. Statistické údaje

| Stavební řešení |
| --- |
| Celková plocha 1. podzemního podlaží | m2 | 310 |
| Celková plocha 1. nadzemního podlaží | m2 | 1169 |
| Celková plocha 2. nadzemního podlaží | m2 | 1169 |
| Celková plocha půdního prostoru | m2 | 1150 |

| Elektrická energie |
| --- |
| Multifunkční budova instalovaný výkon | Pi = 450,30 kW |
| Multifunkční budova maximální výkon pro odběr: | Ppmax = 198,10 kW |
| Výpočtový proud | Ip = 301,30 A |

| Spotřeba vody |  |
| --- | --- |
| Celková denní potřeba studené pitné vody | 7400 l/den |
| Roční potřeba studené vody pitné Qroč | 2701 m3/rok |
| Max. průtok Qmax | 0,119 l/sec |

| Celkové roční množství splaškových a dešťových vod |  |
| --- | --- |
| Max množství splaškových odpadních vod | 2701 m3 |
| Max. průtok dešťových odpadních vod ze střech: | 994 m3 |

| Spotřeba zemního plynu |  |
| --- | --- |
| Max. uvažovaná potřeba plynu celkem | 8,6 m3/hod |
| Celková roční potřeba plynu | 12900 m3/hod |