Objekt:		"Obnova lipové aleje v úseku silnice I/35-hřbitov

v k.ú. Dolní Bečva p.č. 2690/1“

Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro zadávací řízení

Vypracoval:	Ing. Kovařík Jiří

Datum:		7.12.2009

Investor:	OBEC DOLNÍ BEČVA, 75655 Dolní Bečva 340

IČ: 00303747, DIČ: CZ 00303747

OBSAH

I. Dokumentace stavby

I.I. 	Souhrnná technická zpráva

I/1.    Současný stav

I/2.    Architektonická koncepce

I/3     Ozelenění - technologie

I.II.          Výkresová dokumentace

II/1.    Inventarizace dřevin

II/2.    Osazovací výkres

II/3     Řez terénem v místě výsadeb

I/I.  	Souhrnná technická zpráva

I/1. Současný stav

"Obnova lipové aleje v úseku silnice I/35-hřbitov

v k.ú. Dolní Bečva p.č. 2690/1“

Řešené území - lipová alej - se nachází v blízkosti silnice I/35 v intravilánu obce.  Alej historicky souvisí s protifašistickým odbojem a partyzánským hnutím za II. světové války. Zde  byl fašisty popraven místní pekař, který aktivně podporoval partyzánský odboj.

V řešeném území se nachází, jak vyplývá z inventarizace, jednotná výsadba lip srdčitých (Tilia cordata).

Inventarizace byla v minulosti provedena několikrát. Ta „nejrecentnější“ je z počátku tohoto roku…

Jedná se o různověké dřeviny většina z nich se nachází ve věkové kategorii 80-100let.

Některé z těchto stromů jsou v přímé kolizi se způsobem užívání pozemku a jsou ve špatném zdravotním stavu – ohrožují procházející občany.

Inventarizace zeleně

Inventarizace  a dendrologický posudek již byly provedeny v květnu tohoto roku Ing. Ilonou Janíkovou z Krhové.

Tuto inventarizaci jsem srovnal se současným stavem a použil.

Inventarizace má v tuto chvíli především sumarizační funkci (vyčíslení asanačních prací

a ceny, přípravy pro náhradní výsadby) s ohledem na skutečnost, že stromy jsou

po říjnovém kalamitním přívalu sněhu ořezány de facto na „babku“ a zbyla z nich pouze

torza.

Alej v současném stavu ztratila veškerou estetickou funkci a verdikt o její kompletní rekonstrukci a výměně je na místě.

Současný stav – po ořezu za účelem odstranění kalamity, byl dokumentován. Fotografie jsou k dispozici u autora projektu.

Inventarizační (zjednodušená) tabulka

Inventarizace dřevin   (listopad 2009)

| TC = | Tilia cordata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pařezy: |  |  |  |
| druh | Průměr v prsní výšce | ks | Na pařezu: m2 |
| TC | 0,95 | 1 |  | 0,78 |
| TC | 0,85 | 2 |  | 1,25 |
| TC | 0,80 | 6 |  | 3,40 |
| TC | 0,75 | 1 |  | 0,48 |
| TC | 0,70 | 15 |  | 6,82 |
| TC | 0,65 | 13 |  | 4,80 |
| TC | 0,60 | 8 |  | 2,50 |
| TC | 0,55 | 8 |  | 2,10 |
| TC | 0,50 | 7 |  | 1,54 |
| TC | 0,45 | 3 |  | 0,50 |
| TC | 0,40 | 4 |  | 0,55 |
| TC | 0,20 | 1 |  | 0,04 |
| TC | 0,15 | 4 |  | 0,80 |
| TC | 0,10 | 1 |  | 0,01 |
|  | Celkem: | 74ks |  | 25,57m2 |

Poznámka:
1ks TC ( pozice číslo 38 ve výkresu číslo 1/I/1 inventarizace zeleně ) byl pokácen po sněhové kalamitě v 10/2009

I/2. Architektonická koncepce

Vlastní půdorys parku Hynka Tošenovského je ponechán v nezměněném vnějším  konceptu. Záměr zpracovaný v tomto projektu  se týká (viz. zadání) jen rekonstrukce stávající lipové aleje.

Cílem je zachovat historizující pojetí lipové aleje a tradici aleje spjatou s povědomím občanů obce.

Tomuto záměru vychází „v ústrety“ možnost použití jako kosterní dřeviny celé aleje opětovně lípy srdčité, však méně vzrůstného kultivaru: „Rancho“.

Po letošním říjnovém kalamitním přívalu sněhu došlo ke katastrofální destrukci korun většiny lip a musel být proveden radikální řez, jímž definitivně „nazrála“ situace k výměně celého stromořadí.

Mnoho ze stávajích jedinců lip se při kalamitním přívalu sněhu „chovalo“ přesně tak, jak už bylo na jaře v „Dendrologickém posudku“, zpracovaném ing. Janíkovou Ilonou, předpovězeno.

To znamená, že došlo m.j. k mnoha vylomením kosterních větví v korunách a středových kmenů.

V dolní části – tam, kde je památník Hynka Tošenovského, dochází z podnětu Obce Dolní Bečva k ponechání „první“ lípy ve stromořadí.

Návazně pak proběhnou zemní a sadové práce v místech poškození travnatých ploch.

Novým výsadbám bude předcházet asanace stávajících lip.

Ústřední myšlenkou sledovanou sadovnickými úpravami je:

- Rekonstruovat parkový prostor alej v intencích historického pojetí s prosvětlením celého koridoru rozvolněnějšími výsadbami

- Vzdálenosti nově vysazovaných lip srdčitých „Rancho“ volit v zastavěné části aleje s ohledem na tyto rodinné domy (větší rozestupy).

I/3. Ozelenění

Komentář k technologii HTÚP, osazovacímu výkresu a technologii realizace výsadeb

a následné rekonstrukci dotčených ploch a výsevu trávníku

Realizace – zemní práce

Úpravám bude předcházet asanace všech určených stromů – vyjma lípy číslo1. –

u pomníku H. Tošenovského! Celkem bude asanováno 74ks lip srdčitých.

Následovat bude frézování pařezů.

Ornice, kterou bude nutno v souvislosti s terénními úpravami přemístit, bude krátkodobě deponována na úložištích –  hromadách přímo v prostoru parku.

Po odfrézování pařezů a dokončení hrubé modelace terénu (HTÚP). Budou následovat jemné modelace, kdy bude terén domodelován v blízkosti  frézovaných stromů.

Ornice bude zpětně rozprostřena.

Vlastní realizace sadových  prací v uvedené lokalitě  se předpokládá již na lokalitě, kde je terén  prakticky připraven – mínus 5 až 10cm.

Naváženou zeminou nesmí být zasypávány stavební či jiné odpady.

Zemina navážená pod budoucí zelené plochy nebude strojově hutněna!

Nejvhodnější období pro zemní a zahradní  práce je podzim, případně jaro.

Nepředpokládá se zde chemické znečištění půdy reziduy, proto není z tohoto hlediska (potlačení biologické aktivity) zapotřebí dělat chemický rozbor půdy.

S ohledem na přirozenou svažitost pozemků se nepředpokládá odvodnění pozemku.

Zemní práce předcházející vlastním zahradním pracím budou spočívat především v následujících operacích:

- Kácení stromů

- Likvidace pařezů frézováním

- Úprava pláně a jeho rozrušení

- převoz ornice

- Minimální vrstva  podkladu - ornice pro trávníky musí být 10cm. Předpokládá se zpětné použití skryté ornice

Vlastní sadovnické práce budou spočívat především v následujících operacích:

- výsadba vzrostlých stromů se základním hnojením tabletami Sylvamix či jiným NPK hnojivem a jejich osazení kůly

- zálivka výsazených stromů

- příprava záhonů pro výsev trávníku

- obdělání půdy kultivátorováním, rytím, vláčením a hrabáním půdy

- výsev trávníku

Výsadby stromů:

Velikost vysazovaných stromů je navrhována – viz. Specifikace větších obvodech kmínků v prsní výšce. (Dle agrotechnických možností příslušného druhu) v balu dvakrát a vícekrát  přesazované, kvalitativně odpovídající příslušně Oborové normě.  Ceny rostlin jsou konfrontovány s ceníkovými cenami firem Arboeko, Agro-Brno Tuřany,  ADAM s.r.o., s příslušným dokalkulováním dopravného, ztratného a tříletých záruk za výsadby.

U všech okrasných listnatých stromů předpokládám minimální obvod kmene 16-18 cm. Výšku stromů 400-450cm! Se zapěstovanou korunou na jeden terminální výhon.

Sazenice nebudou mít poranění kmene, ani výrazněji poraněnou korunu.

Nejbližší okolí vysazovaných stromů – lip kultivaru Rancho, bude upraveno do tvaru misky o ø 1 m, ta bude zamulčována borkou ve vrstvě 10 cm.

Ke každému stromu bude přidáno cca 20-50l substrátu a  tablety hnojiva NPK (Sylvamix). Stromy budou při výsadbách kotveny  třemi kůly, dřevina bude zalita nejméně 20-30l vody. Případně poškozené větve stromů budou odřezány,  bude provedena předvýsadbová korekce velikosti koruny.

Následná péče bude spočívat v zálivce – dle veg. podmínek, v odplevelení a  ukotvení dřevin.

Založení trávníků

Trávník bude rekonstruován jen v místech poškození kácením, frézováním a mechanizací. Bude znovu založen výsevem.

Bude aplikována startovací dávka umělého hnojiva 1,5-2kg/100m2 (močovina, Entec 26)

Množství výsevku travního semene: 25-30g/m2. Pro výsev bude použita parková směs z několika kultivarů výběžkatých a trsnatých trav. Trávník bude zakládán  postupně, jak budou dokončovány jednotlivé výsadby stromů.

Po jeho založení a vzejití bude 1x kosen zhotovitelem.

Ošetření a údržba výsadeb:

Ošetření – do konce vegetačního období po ukončení realizace  a předání by mělo být  součástí zhotoveného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

- u stromů  bude prováděn výchovný  a redukční řez a zálivka

Následná péče bude spočívat především v patřičné zálivce – dle vegetačních podmínek a v odplevelení.

Veškerá demoliční a stavební činnost bude probíhat v souladu s příslušnými normami. Ochrana zeleně při realizaci výstavby bude zajištěna dle normy DIN 18920 Vegetační úpravy – Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních činnostech (839061).

Před zahájením realizace budou dodavatelem vytyčeny veškeré inženýrské sítě (jejich vedení i zařízení).

Při uzavřením smlouvy je s ohledem na to, že se jedná o území přístupné veřejnosti, nutné v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů určit zodpovědnost za případné škody způsobené živelnými pohromami, mechanickým nebo chemickým poškozením, vandalismem, cizí osobou nebo krádeží.

Příloha k Průvodní zprávě:

Sumarizace zeleně pro kalkulaci – výkaz výměr:

Plocha dotčených trávníkových ploch:.........................................          800m2

Množství vysazovaných stromů druhu Tilia cordata Rancho                59ks

Množství  a dimenze kácených stromů:…………viz. inventarizační tabulka

Množství a dimenze pařezů………………………viz. inventarizační tabulka

Zpracoval:

Ing. Jiří Kovařík

# Ing. Jiří Kovařík, autorizovaný zahradní architekt

Ve včelíně 2242 DIČ: CZ530625121, T.: 603583829

IČO:13633953 KB. Exp: Rožnov  p.R.:604349801/0100

756 61 ROŽNOV P.RADHOŠTĚM CZECH REPUBLIK

gardenarch@gardenarch.cz    http://www.gardenarch.cz