Objekt:		OBNOVA STROMOŘADÍ  VE SPORTOVNÍM AREÁLU - DOLNÍ  BEČVA

Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro zadávací řízení – projekt sadových

úprav

Vypracoval:	Ing. Kovařík Jiří

Datum:		7.12.2009

Investor:	OBEC DOLNÍ BEČVA, 75655 Dolní Bečva 340

IČ: 00303747, DIČ: CZ 00303747

OBSAH

I. Dokumentace stavby

I.I. 	Souhrnná technická zpráva

I/1.    Současný stav

I/2.    Architektonická koncepce

I/3     Ozelenění - technologie

I.II.          Výkresová dokumentace

II/1.    Inventarizace dřevin

II/2.    Osazovací výkres

II/3      Řez terénem v místě výsadeb

I/1.  	Souhrnná technická zpráva

- Současný stav

V řešeném území se nachází, jak vyplývá z inventarizace, jednotná výsadba topolů bílých

(Populus alba).

Některé z těchto stromů jsou v přímé kolizi se způsobem užívání pozemku a jsou ve špatném zdravotním stavu – ohrožují probíhající sportovní a rekreační aktivity uživatelů sportovišť. Část těchto stromů již byla v době započetí projektu asanována, zbytek stromů byl asanován k termínu ukončení projektu.

Topoly se nachází z východní a jižní strany v areálu sportoviště – uvnitř oplocení. Ze strany západní pak těsně za stávajícím oplocením!

Inventarizace zeleně

Navrhovanému doplnění ozelenění a asanaci předcházela podrobná „Inventarizace stávající zeleně“, především stromů, které byly hodnoceny dle sadovnické metodiky.

Výsledek této inventarizace je prezentován v samostatném výkresu.

Stromy jsou v tomto případě rozděleny do dvou kategorií- sadovnických hodnot (dále jen SH):

SH 2,1 =  stromy ohrožující a nehodnotné, určené k okamžité, či postupné asanaci

Další tři  kategorie (viz. níže…) nebyly v hodnoceném území zaznamenány!

SH 5 = stromy nejhodnotnější, zdravé vitální, esteticky účinné, perspektivní, které je nutno zachovat

SH 4 = stromy velmi hodnotné – platí de facto stejná kriteria hodnocení jako u předchozí kategorie

SH 3 = stromy hodnotné – průměrné hodnoty, zčásti perspektivní

Inventarizační (zjednodušená) tabulka

Inventarizace dřevin   (listopad 2009)

| P.A.= | Populus alba |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pařezy: |  |  |  |
| druh | Průměr | počet(ks) | Na pařezu: m2 |
| P.A. | 1,1 | 1 |  | 0,94985 |
| P.A. | 1 | 2 |  | 1,57 |
| P.A. | 0,9 | 5 |  | 3,17925 |
| P.A. | 0,8 | 12 |  | 6,0288 |
| P.A. | 0,7 | 30 |  | 11,5395 |
| P.A. | 0,6 | 12 |  | 3,3912 |
| P.A. | 0,5 | 4 |  | 0,785 |
| P.A. | 0,4 | 4 |  | 0,5024 |
| P.A. | 0,35 | 2 |  | 0,192325 |
| P.A. | 0,3 | 2 |  | 0,1413 |
| P.A. | 0,2 | 1 |  | 0,0314 |
|  | Celkem: | 75 |  | 28,311025 |

I/2. Architektonická koncepce

Ze zadání Obecního úřadu Dolní Bečva jasně vyplývá, že se jedná v řešeném sportovním areálu pouze o „záměnu“ nevhodných a nebezpečných topolů bílých, kteréžto byly vysazeny po obvodech pozemku do stromořadí, za vhodným způsobem rozmístěné sloupovité habry Carpinus betulus Fastigiata.

Tvar stromů by měl být takový, aby jednotlivé exempláře byly větveny odspodu.

Stromy budou vysazeny ze tří stran po obvodu pozemku – uvnitř oplocení.

Z východní strany - do existujícícho svahu uvnitř oplocení – takzvaně osově na „střed“.

Jižní strana stromořadí bude vysazena v rovině ve snaze vyhnout se stávajícím kořenům a zbytku pařezů.

Novým výsadbám bude předcházet asanace zbytku stávajících stromů  a všech pařezů do hloubky minimálně 40-50cm.

V místech,  kde navržené výsadby kolidují přímo s místem původně vysazených topolů, bude zapotřebí pařez zlikvidovat a kořeny vyfrézovat do hloubky kolem 80ti cm. To bude znamenat předcházející odkopání po obvodu pařezů.

Ústředními myšlenkami sledovanými sadovnickými úpravami v podobě vysazovaného stromořadí jsou:

- odstranění zdraví ohrožující zeleně

- prosvětlení celého prostoru nově pojatou koncepcí výsadeb

- oživení sadovnické kompozice novými výsadbami stromů

- jemné terénní a sadovnické úpravy následující po rekonstrukci

Pod vzrostlými stromy mohou být následně umístěny lavičky a odpadkové koše.

I/3.  Ozelenění

Komentář k technologii HTÚP, osazovacímu výkresu a technologii realizace výsadeb

a následné rekonstrukci dotčených ploch a výsevu trávníku

Realizace – zemní práce

Úpravám  předcházela asanace  určených stromů. Následně bude uskutečněno frézování pařezů.

Ještě před realizací zahradních úprav je zapotřebí: Zaměřit a vytyčit veškeré inženýrské sítě.

Ornice z výkopů, kterou bude nutno v souvislosti s terénními úpravami přemístit, bude krátkodobě deponována na úložištích –  hromadách přímo v prostoru sportoviště.

Po odfrézování pařezů a dokončení hrubé modelace terénu (HTÚP). Budou následovat jemné modelace, kdy bude terén domodelován v blízkosti  frézovaných stromů.

Ornice bude zpětně rozprostřena.

Vlastní realizace sadových  prací v uvedené lokalitě  se předpokládá již na lokalitě, kde je terén  prakticky připraven – mínus 5 až 10cm. Jedná se především o východní část pozemku, kde bude upraven terén ve svahu. V jižní a západní části pozemku bude terén přibližně rovinatý.

Naváženou zeminou nesmí být zasypávány stavební či jiné odpady.

Zemina navážená pod budoucí zelené plochy nebude strojově hutněna!

Nejvhodnější období pro zemní a zahradní  práce je podzim, protože přes zimu půda slehne a promrzne,

Nepředpokládá se existující chemické znečištění půdy reziduy, proto není z tohoto hlediska (potlačení biologické aktivity) zapotřebí dělat chemický rozbor půdy.

S ohledem na svažitosti pozemků se nepředpokládá odvodnění pozemku.

Zemní práce předcházející vlastním zahradním pracím budou spočívat především v následujících operacích:

- likvidace pařezů frézováním dle označení

- Úprava pláně a jeho rozrušení kolem pařezů

- Rozvoz a rozprostření ornice

- Minimální vrstva  podkladu - ornice pro trávníky musí být 10cm. Předpokládá se zpětné použití skryté ornice

Vlastní sadovnické práce budou spočívat především v následujících operacích:

- výsadba vzrostlých stromů se základním hnojením tabletami Sylvamix či jiným NPK hnojivem a jejich osazení kůly

- zálivka výsazených stromů

- příprava záhonů pro výsev trávníku

- obdělání půdy kultivátorováním, rytím, vláčením a hrabáním půdy

- výsev trávníku v místech poškození

Výsadby stromů:

Velikost vysazovaných stromů je navrhována – viz. Specifikace větších obvodech kmínků v prsní výšce. (Dle agrotechnických možností příslušného druhu) v balu dvakrát a vícekrát  přesazované, kvalitativně odpovídající příslušně Oborové normě.  Ceny rostlin jsou konfrontovány s ceníkovými cenami firem Arboeko, Agro-Brno Tuřany,  ADAM s.r.o., s příslušným dokalkulováním dopravného, ztratného a tříletých záruk za výsadby.

U všech okrasných listnatých stromů předpokládám minimální obvod kmene 16-18 cm. Výšku stromů 400-450cm.

Sazenice nebudou mít poranění kmene, ani výrazněji poraněnou korunu.

Nejbližší okolí vysazovaných stromů – pyramidálních habrů, bude upraveno do tvaru misky o ø 1 m, ta bude zamulčována borkou ve vrstvě 10 cm.

Ke každému stromu bude přidáno cca 20-50l substrátu a  tablety hnojiva NPK (Sylvamix). Stromy budou při výsadbách kotveny  třemi kůly, dřevina bude zalita nejméně 20-30l vody. Případně poškozené větve stromů budou odřezány, u listnatých stromů bude provedena předvýsadbová korekce velikosti koruny.

Následná péče bude spočívat v zálivce – dle veg. podmínek, v odplevelení a  ukotvení dřevin.

Založení trávníků

Trávník bude rekonstruován jen v místech poškození mechanizací znovu založen výsevem.

Bude aplikována startovací dávka umělého hnojiva 1,5-2kg/100m2 (močovina, Entec 26)

Množství výsevku travního semene: 25-30g/m2. Pro výsev bude použita parková směs z několika kultivarů výběžkatých a trsnatých trav. Trávník bude zakládán  postupně, jak budou dokončovány jednotlivé části  výsadeb stromů.

Po jeho založení a vzejití bude 1x kosen zhotovitelem.

Ošetření a údržba výsadeb:

Ošetření – do konce vegetačního období po ukončení realizace  a předání bude  součástí zhotoveného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

- u stromů  bude prováděn výchovný  a redukční řez a zálivka

Následná péče bude spočívat především v patřičné zálivce – dle veg. podmínek a v odplevelení.

Veškerá demoliční a stavební činnost bude probíhat v souladu s příslušnými normami. Ochrana zeleně při realizaci výstavby bude zajištěna dle normy DIN 18920 Vegetační úpravy – Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních činnostech (839061).

Před zahájením realizace budou dodavatelem vytyčeny veškeré inženýrské sítě (jejich vedení i zařízení).

Při uzavřením smlouvy je s ohledem na to, že se jedná o území přístupné veřejnosti, nutné v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů určit zodpovědnost za případné škody způsobené živelnými pohromami, mechanickým nebo chemickým poškozením, vandalismem, cizí osobou nebo krádeží.

Zpracoval:

Ing. Jiří Kovařík

Příloha k Průvodní zprávě:

Sumarizace zeleně pro kalkulaci – výkaz výměr:

Plocha dotčených trávníkových ploch:...............................................1100  m2

Množství vysazovaných stromů druhu Carpinus betulus Fastigiata   33  ks

Množství  a dimenze kácených stromů:……………… dřeviny již vykáceny!

Množství a dimenze pařezů………………viz. výše… inventarizační tabulka

Zpracoval:

Ing. Jiří Kovařík

# Ing. Jiří Kovařík, autorizovaný zahradní architekt

Ve včelíně 2242 DIČ: CZ530625121, T.: 603583829

IČO:13633953 KB. Exp: Rožnov  p.R.:604349801/0100

756 61 ROŽNOV P.RADHOŠTĚM CZECH REPUBLIK

gardenarch@gardenarch.cz    http://www.gardenarch.cz